ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«УОТЕРЛЭБ»

|  | Утверждена Приказом № 1 от «04» октября 2023 г. УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ______________ /А.Г. Первов/ м.п. «04» октября 2023 г. |
| --- | --- |

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Повышения квалификации

Мембранные технологии для сотрудников Водоканалов: решения проблем водоснабжения и очистки сточных вод

Использование мембранных технологий для подготовки питьевой и технической воды и в очистке сточных вод на объектах водоканалов и ЖКХ

Направление «Строительство» профиль «Водоснабжение и водоотведение»

Москва 2023

СОДЕРЖАНИЕ

I. Общая характеристика программы				3

II. Учебный план							7

III. Учебно-тематический план					9

IV. Календарный учебный график				11

V. Содержание программы					13

VI. Условия реализации программы				17

VII. Оценка результатов освоения программы		18

VIII. Составители программы					22

I.ОБЩАЯ ХАРАКТЕНИСТИКА ПРОГРАММЫ

  - Нормативные правовые основания разработки программы

Нормативно-правовую основу программы составляют:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (последняя редакция).

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 мая 2021 г. № 340н “Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по водным технологиям водоснабжения и водоотведения (акватроник)”

- Письмо Минобрнауки России от 30.03.2015 N АК-821/06 «О направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей».

- Порядок-приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 года N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» (зарегистрирован Минюстом России от 20 августа 2013 года, регистрационный N 29444).

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2015 г. № 201 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата)».

- Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. N 148н «Об утверждении уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов».

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (последняя редакция).

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016).

- Методические рекомендации по формированию рабочих программ повышения квалификации в интересах допуска к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства (утверждено Советом Национального объединения строителей Протокол от «30» июля 2011 г. №10, Протокол от «20» апреля 2011 г. №18, одобрено Комитетом по профессиональному образованию НОСТРОЙ Протокол от «26» июля 2010 г. №3, Протокол от «29» марта 2011 г. №11).

Лица, освоившие программу повышения квалификации и прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверение о повышении квалификации.

1.2. Требования к слушателям

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее образование, подтвержденное документально, занимающиеся вопросами обследования, проектирования, строительства, эксплуатацией систем водоснабжения.

1.3. Трудоемкость программы 72 часа

1.4. Цель и планируемые результаты обучения

Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области систем водоснабжения и водоотведения, а также обработки твердых коммунальных отходов.

Программа является преемственной к основной образовательной программе высшего образования направления 08.03.01. «Строительство», профиль подготовки «Водоснабжение и водоотведение».

# Программа разработана в соответствии с Профессиональным стандартом 16.153 Совершенствование, автоматизация, безопасность эксплуатации технологических процессов и систем водоснабжения и водоотведения, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.05.2021 № 340н, направлена на повышение квалификации руководителей и специалистов предприятий и организаций по вопросам проектирования, строительства, эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения; приобретения общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): знаний о современных методах подготовки воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологических нужд; овладение навыками оценки качества воды и определения необходимости его улучшения в зависимости от целей водопользования, проектирования сооружений по очистке природных и сточных вод, оценки достоинств и недостатков конструкций сооружений;

(ОК1) Способность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;

изыскательская и проектно-конструкторская деятельность:

(ПК-1) Знать нормативную базу в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест;

(ПК-2) Владеть методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов, и систем, автоматизированных проектирования;

(ПК-3) Уметь проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;

производственно-технологическая и производственно-управленческая деятельность:

(ПК-4) Способность участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности;

(ПК-5) Знать требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов;

(ПК-6) Способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и ресурсо-энергоэффективность их работы;

(ПК-7) Способность проводить анализ технической и экономической эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению;

(ПК-8) Владеть технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования;

(ПК-9) Способность вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности;

(ПК-10) Знать организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты труда;

(ПК-11) Владеть методами осуществления инновационных идей, организации производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания системы менеджмента качества производственного подразделения

(ПК-12) Способность разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной деятельности, составление технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам;

экспериментально-исследовательская деятельность:

(ПК-13) Знать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по профилю деятельности;

(ПК-14) Владеть методами и средствами физического и математического (компьютерного) моделирования, в том числе с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированного проектирования, стандартных пакетов автоматизации исследований;

(ПК-15) Владеть методами испытаний строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам, способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении результатов исследований и практических разработок;

монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная деятельность:

(ПК-16) Знать правила и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов продукции, выпускаемой предприятием;

(ПК-17) Владеть методами опытной проверки оборудования и средств технологического обеспечения

(ПК-18) Владеть методами мониторинга и оценки технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования;

(ПК-19) Уметь организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования, инженерных систем;

(ПК-20) Уметь осуществлять организацию и планирование технической эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью обеспечения надежности, экономичности и безопасности их функционирования;

предпринимательская деятельность:

(ПК-21) Знать основы ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, способность разрабатывать меры по повышению технической и экономической эффективности работы строительных организаций и организаций жилищно-коммунального хозяйства;

(ПК-22) Способность разрабатывать мероприятия повышения инвестиционной привлекательности объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Планируемые результаты обучения:

# В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

# знать: - методы оценки и анализа качества природных и сточных вод и основные методы ее подготовки для хозяйственно-питьевого водоснабжения с использованием мембранных аппаратов, очистки сточных вод и обработки фугата с полигонов захоронения твердых коммунальных отходов;

# - сущность процессов осветления и обесцвечивания воды, обезвреживания и очистки сточных вод и фугата с использованием мембранных аппаратов, типы и конструкции применяемых сооружений, основы их расчета;

# - основные требования и принципы компоновки станций по водоподготовке и очистке сточных вод.

# ознакомиться: - с методами умягчения, опреснения и обессоливания воды;

# - способами очистки сточных вод с использованием различных мембранных аппаратов.

# уметь: - оценивать качество природных и сточных вод, определять  необходимую степень очистки, выбирать оптимальную технологию очистки и состав сооружений;

# - оценивать эффективность работы станций по водоподготовке и очистке сточных вод в целом и отдельных ее сооружений;

# - пользоваться нормативной, справочной, научно-технической литературой и соответствующим компьютерным обеспечением;

# владеть: - основными современными методами расчета и проектирования сооружений, выполнять технические чертежи с использованием современных компьютерных программ;

# - навыками выполнения проверочных расчетов действующих сооружений;

# - современными требованиями и способами проведения необходимых водоохранных мероприятий.

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Повышения квалификации

# «Мембранные технологии для сотрудников Водоканалов. Решения проблем водоснабжения и очистки сточных вод».

Цель обучения: повышение квалификации руководителей и специалистов предприятий и организаций по вопросам проектирования, строительства, эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения.

Срок обучения: 72 часа.

Форма обучения: дистанционная на электронной образовательной платформе.

| № п/п | Наименование разделов и тем | Кол. часов | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение. Мембранные технологии – обратного осмоса, нанофильтрации, ультрафильтрации: история возникновения, развитие, области применения и перспективы. | 2 |  |
| 2 | Теория мембранного переноса. Концентрационная поляризация. Основные параметры мембранного разделения. | 2 |  |
| 3 | Основные типы мембранных аппаратов и их конструкции. Конструирование и расчет мембранных аппаратов и установок. | 2 |  |
| 4 | Принципы разработки технологических схем мембранных установок очистки воды. Осадкообразование на мембранах. Типы осадков и технологии предотвращения их образования. Технологический расчет схем мембранной очистки. | 2 |  |
| 5 | Новые разработки в области конструирования мембранных аппаратов с целью повышения надежности их работы. Новая конструкция мембранных элементов с «открытым каналом». Модернизация мембранных установок. Сокращение расходов концентратов и их утилизация. «Нулевой сброс». | 2 |  |
| 6 | Метод обратного осмоса и станции очистки подземных вод для хоз-питьевого водоснабжения. | 2 |  |
| 7 | Метод ультрафильтрации и его применение в очистке поверхностных вод на станциях очистки воды. | 2 |  |
| 8 | Метод нанофильтрации для решения проблем качества питьевой воды. Зарубежный и отечественный опыт применения нанофильтрации на крупных городских станциях питьевого водоснабжения. | 4 |  |
| 9 | Совершенствование технологий биологической очистки сточных вод. Технология МБР (мембранные биореакторы). | 4 |  |
| 10 | Повторное использование сточных вод. Применение обратного осмоса для очистки биологически очищенных сточных вод. | 4 |  |
| 11 | Очистка поверхностных сточных вод от нефтепродуктов и СПАВ в «очагах» загрязнений: АЗС, склады ГСМ, промплощадки, парковки, участки автомагистралей. | 2 |  |
| 12 | Проблема очистки стоков фильтратов полигонов хранения ТБО. | 2 |  |
|  | ВСЕГО | 30 |  |
|  | КОНСУЛЬТАЦИИ И САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА | 40 |  |
|  | ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ | 2 | Тестирование |
|  | ИТОГО | 72 |  |

III. УЧЕБНО ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| № п/п | Наименование разделов, тем и дисциплин | Всего часов | в том числе | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лекции | Самостоятельная работа |  |
| 1 | Введение. Мембранные технологии – обратного осмоса, нанофильтрации, ультрафильтрации: история возникновения, развитие, области применения и перспективы. | 4 | 2 | 2 |  |
| 2 | Теория мембранного переноса. Концентрационная поляризация. Основные параметры мембранного разделения. | 4 | 2 | 2 |  |
| 3 | Основные типы мембранных аппаратов и их конструкции. Конструирование и расчет мембранных аппаратов и установок. | 4 | 2 | 2 |  |
| 4 | Принципы разработки технологических схем мембранных установок очистки воды. Осадкообразование на мембранах. Типы осадков и технологии предотвращения их образования. Технологический расчет схем мембранной очистки. | 4 | 2 | 2 |  |
| 5 | Новые разработки в области конструирования мембранных аппаратов с целью повышения надежности их работы. Новая конструкция мембранных элементов с «открытым каналом». Модернизация мембранных установок. Сокращение расходов концентратов и их утилизация. «Нулевой сброс». | 4 | 2 | 2 |  |
| 6 | Метод обратного осмоса и станции очистки подземных вод для хоз-питьевого водоснабжения. | 4 | 2 | 2 |  |
| 7 | Метод ультрафильтрации и его применение в очистке поверхностных вод на станциях очистки воды. | 4 | 2 | 2 |  |
| 8 | Метод нанофильтрации для решения проблем качества питьевой воды. Зарубежный и отечественный опыт применения нанофильтрации на крупных городских станциях питьевого водоснабжения. | 10 | 4 | 6 |  |
| 9 | Совершенствование технологий биологической очистки сточных вод. Технология МБР (мембранные биореакторы). | 10 | 4 | 6 |  |
| 10 | Повторное использование сточных вод. Применение обратного осмоса для очистки биологически очищенных сточных вод. | 10 | 4 | 6 |  |
| 11 | Очистка поверхностных сточных вод от нефтепродуктов и СПАВ в «очагах» загрязнений: АЗС, склады ГСМ, промплощадки, парковки, участки автомагистралей. | 4 | 2 | 2 |  |
| 12 | Проблема очистки стоков фильтратов полигонов хранения ТБО. | 4 | 2 | 2 |  |
|  | КОНСУЛЬТАЦИИ |  |  | 4 |  |
|  | ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ | 2 |  |  | Тестирование |
|  | ИТОГО | 72 | 30 | 40 |  |

IV.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

| № п/п | Наименование разделов и тем | Кол. часов | дни |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Введение. Мембранные технологии – обратного осмоса, нанофильтрации, ультрафильтрации: история возникновения, развитие, области применения и перспективы. | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Теория мембранного переноса. Концентрационная поляризация. Основные параметры мембранного разделения. | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основные типы мембранных аппаратов и их конструкции. Конструирование и расчет мембранных аппаратов и установок. | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Принципы разработки технологических схем мембранных установок очистки воды. Осадкообразование на мембранах. Типы осадков и технологии предотвращения их образования. Технологический расчет схем мембранной очистки. | 4 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Новые разработки в области конструирования мембранных аппаратов с целью повышения надежности их работы. Новая конструкция мембранных элементов с «открытым каналом». Модернизация мембранных установок. Сокращение расходов концентратов и их утилизация. «Нулевой сброс». | 4 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Метод обратного осмоса и станции очистки подземных вод для хоз-питьевого водоснабжения. | 4 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Метод ультрафильтрации и его применение в очистке поверхностных вод на станциях очистки воды. | 4 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Метод нанофильтрации для решения проблем качества питьевой воды. Зарубежный и отечественный опыт применения нанофильтрации на крупных городских станциях питьевого водоснабжения. | 10 |  |  |  | 4 | 4 | 2 |  |  |  |
| 9 | Совершенствование технологий биологической очистки сточных вод. Технология МБР (мембранные биореакторы). | 10 |  |  |  |  | 4 | 4 | 2 |  |  |
| 10 | Повторное использование сточных вод. Применение обратного осмоса для очистки биологически очищенных сточных вод. | 10 |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 2 |  |
| 11 | Очистка поверхностных сточных вод от нефтепродуктов и СПАВ в «очагах» загрязнений: АЗС, склады ГСМ, промплощадки, парковки, участки автомагистралей. | 4 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |
| 12 | Проблема очистки стоков фильтратов полигонов хранения ТБО. | 4 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |
|  | КОНСУЛЬТАЦИИ | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |

V.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

| № п/п | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение. Мембранные технологии – обратного осмоса, нанофильтрации, ультрафильтрации: история возникновения, развитие, области применения и перспективы. | 1.1. Обратный осмос. История возникновения, развитие, области применения и перспективы. 1.2. Нанофильтрация. История возникновения, развитие, области применения и перспективы. 1.3. Ультрафильтрация. История возникновения, развитие, области применения и перспективы. |
| 2 | Теория мембранного переноса. Концентрационная поляризация. Основные параметры мембранного разделения. | 2.1. Теория мембранного переноса и разделения. 2.2. Концентрационная поляризация. 2.3. Основные параметры, описывающие процессы мембранного переноса и разделения. |
| 3 | Основные типы мембранных аппаратов и их конструкции. Конструирование и расчет мембранных аппаратов и установок. | 3.1. Типы мембран: плоские мембраны; мембраны в виде полых волокон; капиллярные и трубчатые мембраны. 3.2. Аппараты типа фильтр-пресс; аппараты с полым волокном; трубчатые аппараты; аппараты рулонной конструкции. 3.3. Основные принципы конструирования установок. Понятия: селективность, удельная производительность, выход фильтрата, деполяризующая скорость, ступенчатая схема «елочка». |
| 4 | Принципы разработки технологических схем мембранных установок очистки воды. Осадкообразование на мембранах. Типы осадков и технологии предотвращения их образования. Технологический расчет схем мембранной очистки. | 4.1. Принципы создания технологических схем. Осадкообразование на мембранах. 4.2. Основные виды осадков: - осадки малорастворимых солей; -осадки взвешенных и коллоидных веществ; - биологические осадки. 4.3. Основные методы предотвращения осадков: - использование ультрафильтрации; - подкисление воды; - умягчение воды; - использование ингибиторов осадкообразования; - использование химических промывок. 4.4. Технологический расчет схем мембранных установок: определение годовых расходов реагентов, определение графика проведения химических промывок, подбор доз реагентов. |
| 5 | Новые разработки в области конструирования мембранных аппаратов с целью повышения надежности их работы. Новая конструкция мембранных элементов с «открытым каналом». Модернизация мембранных установок. Сокращение расходов концентратов и их утилизация. «Нулевой сброс». | 5.1. Конструкции аппаратов с «открытыми каналами»: плоско-рамные аппараты, трубчатые аппараты, аппараты с капиллярными мембранами; аппараты рулонной конструкции с «открытым каналом»; типы сепараторов-турбулизаторов. 5.2. Новая конструкция аппаратов с «открытым" каналом. 5.3. Модернизация мембранных установок. Применение нанофильтрационных мембран. Преимущества. 5.4. Принципы сокращения расхода концентратов мембранных установок. 5.5. Понятия о «нулевом сбросе». Принципы технологии ZLD (Zero Liquid Discharge). |
| 6 | Метод обратного осмоса и станции очистки подземных вод для хоз-питьевого водоснабжения. | 6.1. Метод обратного осмоса, мембраны и аппараты. Составные части установок обратного осмоса. Расчет установок. 6.2. Технологические схемы обратного осмоса. Реагенты. Осадки на мембранах и их предотвращение. Программы технологического расчета установок обратного осмоса. 6.3. Получение воды питьевого качества с применением мембран. Компьютерные программы подбора мембран и параметров работы систем обратного осмоса. 6.4. Концентраты установок обратного осмоса: как сократить расходы концентрата. 6.5. Опыт применения установок обратного осмоса на объектах Новой Москвы и Подмосковья |
| 7 | Метод ультрафильтрации и его применение в очистке поверхностных вод на станциях очистки воды. | 7.1. Метод ультрафильтрации; мембраны, материалы и типы мембран. Конструкции мембранных аппаратов. Установки ультрафильтрации и принципы их расчета. 7.2. Технологические схемы станций очистки воды с применением ультрафильтрации. Юго- Западная станция г. Москвы. 7.3. Основные технологические проблемы эксплуатации установок ультрафильтрации и пути их преодоления. 7.4. Применение ультрафильтрации при реконструкции сооружений очистки воды. 7.5. Принципы оптимизации работы систем ультрафильтрации и технико-экономического сравнения с традиционными технологиями. |
| 8 | Метод нанофильтрации для решения проблем качества питьевой воды. Зарубежный и отечественный опыт применения нанофильтрации на крупных городских станциях питьевого водоснабжения. | 8.1. Нанофильтрационные мембраны. Принципы подбора мембран и прогнозирования состава очищенной воды. 8.2. Технологические схемы станций очистки поверхностных вод с применением нанофильтрации, примеры их проектирования. 8.3. Эксплуатация крупных систем нанофильтрации при очистке вод из поверхностных источников, сервисные реагенты. 8.4. Принципы сокращения расходов концентратов и их утилизации на станциях подготовки питьевой воды. 8.5 Экономические аспекты применения мембран на крупных станциях питьевого водоснабжения. Оптимизация параметров работы установок нанофильтрации. |
| 9 | Совершенствование технологий биологической очистки сточных вод. Технология МБР (мембранные биореакторы). | 9.1. Мембраны и мембранные аппараты для применения в биореакторах. Принципы работы мембранных биореакторов. 9.2 Принципы конструирования, расчета и проектирования мембранных биореакторов 9.3. Экономические основы применения МБР при создании новых станций и реконструкции старых сооружений. Преимущества МБР. 9.4. Эксплуатация МБР. Основные проблемы эксплуатации МБР и их решение 9.5 Новые направления совершенствования и оптимизации работы мембранных биореакторов: подбор давлений, доз ила. Определение габаритов. |
| 10 | Повторное использование сточных вод. Применение обратного осмоса для очистки биологически очищенных сточных вод. | 10.1. Совершенствование процессов очистки сточных вод. Применение обратного осмоса. 10.2. Существующие примеры зарубежных станций очистки сточных вод и повторного использования очищенной сточной воды для питьевых и технических целей. 10.3. Технологические приемы утилизации концентратов совместно с осадками сточных вод. 10.4. Создание установок очистки бытовых стоков без применения биологической очистки. 10.5. Экономические аспекты применения обратного осмоса в очистке бытовых сточных вод. |
| 11 | Очистка поверхностных сточных вод от нефтепродуктов и СПАВ в «очагах» загрязнений: АЗС, склады ГСМ, промплощадки, парковки, участки автомагистралей. | 11.1. Основные источники загрязнения поверхностных сточных вод нефтепродуктами и СПАВами. 11.2. Основные технологические схемы установок очистки поверхностных сточных вод, традиционно применяемые в городском хозяйстве. 11.3. Основные недостатки существующих схем, используемых метод сорбционной очистки. 11.4. Преимущества схем мембранной очистки. 11.5. Технологические схемы мембранных установок. Сокращение расхода концентрата. |
| 12 | Проблема очистки стоков фильтратов полигонов хранения ТБО. | 12.1. Полигоны ТБО, принципы их организации, образование стоков и их составы, технологии очистки стоков. 12.2. Реагентные и безреагентные схемы очистки стоков. Применение метода обратного осмоса. Эффективность применения мембран. Принципы создания многоступенчатых схем очистки фильтратов ТБО. 12.3. Основные проблемы, связанные с применением обратного осмоса для очистки фильтратов ТБО. Утилизация концентратов. Принципы разработки установок и разделения концентратов. 12.4. Принципы экспериментального изучения и обработки результатов с целью расчета установок. 12.5. Принципы оптимизации работы установок и утилизации концентратов для разных случаев и технологических схем и методов утилизации концентратов и осадков. Экономические аспекты применения установок обратного осмоса на полигонах ТБО. |

VI.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

6.1. Литература

# а) Основная литература

# Постановление Правительства РФ от 12.02.1999 № 167
«Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации»

# Федеральный закон РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями и дополнениями)

# СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

# СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

# СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Москва : МинздравРосси, 2002. 111 с.

# ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества». Москва : Госстандарт России, 1998. №449.

# Воронов Ю.В., Яковлев С.В. Водоотведение и очистка сточных вод. / Учебник для вузов: 4-е изд., перераб. и доп. - М.: АСВ, 2009.-704 с.

# Журба М.Г. Соколов Л.И. Говорова Ж.М. «Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений» том3. Учебное пособие. Москва . Издательство АСВ 2010 г.

# Журба, М. Г. Водоснабжение. Москва : Издательство Ассоциации строительных вузов, 2010.

# Сомов М.А., Квитка Л.А. Водоснабжение.- М.: ИНФРА- М., 2010- 287 с.

# б) программное обеспечение

# Программы по расчету отдельных очистных сооружений системы водоснабжения.

6.2. Материально-технические условия реализации программы

Занятия по программе проводятся дистанционным способом на образовательной платформе «Бизон 365».

6.3. Требования к квалификации педагогических кадров

Реализация программы обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, степенями кандидатов и докторов наук, проходящими повышение квалификации, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и опыт работ.

VII. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

7.1. Формы аттестации

В процессе реализации программы проводится промежуточная аттестация в форме письменных ответов на вопросы. По прохождению курса обучения на образовательной платформе проводиться итоговое тестирование. При положительном прохождении итогового тестирования абитуриенту выдается удостоверение о повышении квалификации.

Вопросы для устного опроса:

- Что понимают под мембранной ультрафильтрацией применительно к очистке природных вод?

- Какой наиболее экономичный режим работы ультрафильтрационных установок?

- Что необходимо добавлять в воду для предотвращения биологического зарастания ультрафильтрационных мембран?

- Как осуществляется промывка ультрафильтрационных установок?

- Перечислите основные задачи при проектировании мембранных установок.

- Какой материал используется для изготовления ультрафильтрационных мембран?

- Какой зависимостью описывается в общем виде производительность ультрафильтрационного мембранного аппарата при работе в «тупиковом» режиме?

- Чему равно количество осадка, находящегося внутри мембранного элемента?

- Перечислите направления, по которым происходит развитие ультрафильтрационных систем очистки воды.

- Перечислите достоинство данной технологии ультрафильтрации.

- Что удаляется при прохождении воды через осмотические мембраны?

- С какими факторами связано повышение спроса на мембранное оборудование для водоподготовки и доочистки воды, идущей на технологические и хозяйственно-питьевые нужды?

- В чем состоит главное отличие мембранной фильтрации от обычного объемного фильтрования?

- Какие преимущества имеются при использовании обратного осмоса?

- Какие методы обработки воды включают в зависимости от степени ее загрязненности?

- В современной водоподготовке какие типы мембран используются в установках обратного осмоса?

- Какие основные параметры обратноосмотических мембран?

- Что представляет собой мембранный биореактор?

- Назовите типы аппаратурного оформления мембранного процесса.

- Какие конструкции мембранных модулей используются в технологии МБР?

- Перечислите особенности мембранных биореакторов, определяющих их преимущество по сравнению с традиционными схемами очистки сточных вод ?

- Что относиться к главным недостаткам мембранных биореакторов?

- Какие факторы оказывают влияние на работу МБР?

- Какие реагенты применяют при эксплуатации МБР?

- Какие основные трудности возникают при эксплуатации мембранных биореакторов?

- Какие качественные показатели можно улучшить с помощью использования нанофильтрации?

- Какие элементы мембран используют в аппаратах нанофильтрации?

- Какая технология используется при очистке фильтрата с полигонов ТКО?

- Какие способы очистки стоков и фильтратов с полигонов ТБО Вы знаете?

Тесты для проверки знаний

1. При использовании метода ультрафильтрации какие загрязнения удаляются из воды?

а) Из воды удаляются взвешенные и коллоидные частицы размером от 0,03 мкм, и выше, а также большинство микроорганизмов;

б) Из воды удаляются ПАВ и бактерии;

в) Из воды удаляются коллоидные частицы размером от 0,01 мкм и ниже;

г) Из воды удаляются взвешенные вещества и простейшие.

2.Что требуется для повышения эффективности удаления коллоидов в процессе ультрафильтрации?

а) Добавки в исходную воду коагулянта сернокислого алюминия;

б) Поддерживать температуру исходной воды на уровне 20-25 °С;

в) Добавки в исходную воду коагулянта – полиоксихлорида алюминия;

г) Поддерживать температуру исходной воды на уровне 10-15 °С.

3. Что позволяют задержать обратноосмотические мембраны?

а) обратноосмотические мембраны задерживают микроэлементы диаметром 0,01–0,1 мкм и органические вещества;

б) обратноосмотические мембраны задерживают микроэлементы диаметром 0,1–0,1 мкм и почти все  растворенные неорганические вещества;

в) обратноосмотические мембраны задерживают микроэлементы диаметром 0,0001–0,001 мкм, полностью все органически и почти все растворенные неорганические вещества;

г) обратноосмотические мембраны задерживают микроэлементы диаметром 0,01–0,1 мкм, органические вещества и почти все растворенные неорганические вещества.

4. Что позволяют задержать нанофильтрационные установки?

а) При нанофильтрации, задерживаются частицы размером 0,002-0,001 мкм.

б) При нанофильтрации, задерживаются частицы размером 0,02-0,01 мкм и бактерии.

в) При нанофильтрации, задерживаются частицы размером 0,2-0,1 мкм и взвешенные вещества

г) При нанофильтрации, задерживаются частицы размером 0,02-0,01 мкм и ПАВ.

5. От чего зависит качество очистки фильтрата в обратноосмотической установке?

а) Качество очистки фильтрата зависит от давления, качества исходной воды, наличием взвешенных веществ;

б) Качество очистки фильтрата зависит от типа мембраны, наличием бактерий и температуры исходной воды;

в) Качество очистки фильтрата зависит от типа мембраны, рН и давления;

г). Качество очистки фильтрата зависит от температуры исходной воды, цветности и мутности.

6. Что позволяет на практике осуществить использование технологии МБР?

а) Эффективно реализовать процесс биологического удаления азота и фосфора для низкоконцентрированных городских сточных вод с сокращением объема сооружений на 30%.

б) Использование технологии МБР позволяет поддерживать оптимальный возраст активного ила для обеспечения достаточно высокой активности гетеротрофных бактерий и нитрификаторов.

в) Эффективно реализовать процесс биологической очистки с удалением углерода и взвешенных веществ;

г) Использование технологии МБР позволяет увеличить  возраст активного ила.

7. На какие потоки разделяются фильтрационные воды на обратноосмотической установке?

а) На обратноосмотической установке фильтрационные воды разделяются на два потока: концентрат и пермеат;

б) На обратноосмотической установке фильтрационные воды разделяются на три потока: вода, поступающая на обработку; поток реагентов; концентрат солей

в) На обратноосмотической установке фильтрационные воды разделяются на три потока: вода, поступающая на обработку; концентрат и промывочные воды;

г) На обратноосмотической установке фильтрационные воды разделяются на четыре потока: вода, поступающая на обработку; пермеат, концентрат, поток реагентов на промывку.

8. Какие основные типы мембран обратного осмоса используются в современной водоподготовке?

а) В современной водоподготовке используются три целлюлозные мембраны.

б) В современной водоподготовке используются три целлюлозные полностью из ароматического полиамида и тонкопленочные композитные мембраны.

в) В современной водоподготовке используются половолоконные мембраны

г) В современной водоподготовке используются мембраны рулонные.

9. Какое давление необходимо поддерживать в установках обратного осмоса?

а) В практике обратного осмоса осмотические давления растворов варьируются от нескольких килопаскалей до нескольких мегапаскалей;

б) В практике обратного осмоса рабочее давление от десятков долей мегапаскаля до 5 – 7 МПа;

в) В практике обратного осмоса осмотические давления растворов 1-2 МПа;

г) В практике обратного осмоса осмотические давления растворов 1-2 МПа, а рабочее 4-5 МПа.

10 Какой материал используется при изготовлении мембран?

а) Синтетические полимеры;

б) Полимеры растительного происхождения;

в) Силикатные стекла;

г) Бумага.

По окончанию обучения осуществляется итоговая аттестация экзаменационной комиссией, состав которой утверждается приказом руководителя ООО «УОТЕРЛЭБ».

Итоговая аттестация включает в себя проверку теоретических знаний в виде тестирования.

7.2. Оценочные средства

Шкала оценок

| Процент результативности | Качественная оценка | Критерий оценки освоения программы |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | Вербальный аналог |  |
| 90-100 | 5 | отлично | Глубокие теоретические знания программы. Способность применять теоретические знания к практическим ситуациям |
| 80-89 | 4 | хорошо | Твердые теоретические знания программы. Способность применять теоретические знания к практическим ситуациям |
| 70-79 | 3 | удовлетворительно | Основные теоретические знания программы. Нет способности применять теоретические знания к практическим ситуациям |
| Менее 70 | 2 | не удовлетворительно | Значительные пробелы в теоретических знаниях программы. Нет способности применять теоретические знания к практическим ситуациям |

VIII.СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Павлинова И.И.-докт. техн. наук, проф. __________________

Первов А.Г.- докт. техн. наук, проф._________________________